## Slide 1: Kỹ thuật lập trình
0707090890

## Slide 2: Lưu đồ giải thuật
Bắt đầu và kết thúc
Nhập dữ liệu
Xữ lý, tính toán, gán
So sánh
Xuất
Kết nối

## Slide 3: Ví dụ 1: Viết chương trình chớp tắt led port 1 biết mức 1 led tắt mức 0 led sáng, với tdelay=0.3s sử dụng Timer0 . Biết thạc anh 12Mhz.

## Slide 4
N=-300000
Chọn chế độ 16 bit
Tmod=01H
300000=30x10000
Giá trị cần nạp:
R1=30
65536-10000=55536=D8F0H
TH0=0D8H; TL0=0F0H

## Slide 5: Chương Trình
ORG 0000H
MOV TMOD,#01H
TD1: MOV P1,#0FFH
LCALL DELAY
MOV P1,#00H
LCALL DELAY
SJMP TD1
DELAY:
MOV R1,#30
DEL: MOV TH0,#0D8H
MOV TL0,#0F0H
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R1,DEL
RET
END

## Slide 6: DELAY:
MOV R7,#3
DEL: MOV R6,#255
DEL1: MOV R5,#255
DJNZ R5,$
DJNZ R6,DEL1
DJNZ R7,DEL
RET
END

## Slide 7: Ví dụ 2: Viết chương trình 1 điểm sáng chạy p1.0 đến p1.7, biết mức 0 led sáng mức 1 led tắt
0 11111111
Xoay trái A với C
1 11111110
1 11111101
….
1 01111111
0 11111111

## Slide 9: Chương trình
ORG 0000H
TD1: MOV A,#0FFH
CLR C
X11: RLC A
MOV P1,A
LCALL DELAY
JC X11; nhảy khi C bằng 1 thực hiện lệnh kế khi C=0
SJMP TD1

## Slide 10: DELAY:
MOV R7,#3
DEL: MOV R6,#255
DEL1: MOV R5,#255
DJNZ R5,$
DJNZ R6,DEL1
DJNZ R7,DEL
RET
END

## Slide 11: Ví dụ 3: Viết chương trình 1 điểm sáng chạy p1.0 đến p1.7 rồi p1.6 đến p1.0. biết mức 0 led sáng mức 1 led tắt với thời gian delay 0.5 s sử dụng T0. Biết thạch anh 12Mhz
0 11111111
1 11111110 xoay trái
….
1 01111111 XOAY trái
0 11111111 không mong muốn về thử bỏ như thế nào
1 01111111 xoay phải
…. 11111110 xoay phải
0 11111111 không mong muốn về thử bỏ như thế nào
Kiểm tra bit

## Slide 13: Chương trình
ORG 0000H
MOV TMOD,#01H
TD1: MOV A,#0FFH
CLR C
X11: RLC A
MOV P1,A
LCALL DELAY
JC X11
X12: RRC A
MOV P1,A
LCALL DELAY
JC X12
SJMP TD1

## Slide 14
Delay:mov r1,#50
Del: mov th0,#0d8h
mov tl0,#0f0h
setb tr0
jnb tf0,$
clr tr0
clr tf0
djnz r1,del
ret
end

## Slide 15: Tdelay=0.5s
N=-500000
Chọn chế độ 16 bit
Tmod=01H
500000=50x10000; R1=50
65536-10000=55536D=D8F0H
TH=0D8H; TL0=0F0H

## Slide 16: DELAY:
MOV R7,#3
DEL: MOV R6,#255
DEL1: MOV R5,#255
DJNZ R5,$
DJNZ R6,DEL1
DJNZ R7,DEL
RET
END

## Slide 17: Ví dụ 3: Viết chương trình sáng dồn led port 1 biết mức 1 led tắt mức 0 led sáng
CK,SLDL,KQ,TG
Xoay 8 bit sau xong 1 chu kỳ lưu lại, kq: 01111111 chu kỳ 8
ck7 xoay lần 1 11111110 trước ANL cất vào trung gian 01111110
Dung AND A với KQ lưu trong A là 01111110
Lần xoay thứ 2 chu kỳ 7
Trước AND cất A vào ô nhớ trung gian

## Slide 18
Đầu tiên ck 8: 0 11111111
1 11111110
… 1 01111111 lưu lại biến KQ
Ck7: 1 01111110
…. 1 00111111 lưu lại biến KQ
Ck6: 1 00111110
…. 1 00011111
Ck5: 1 00001111
Ck4: 1 00000111
Ck3: 1 00000011
Ck2 1 00000001
Ck1: 1 00000000
Biến trong chươn g trình: KQ,CK,SLDL, TG
Kq= 01111111 CK8
Ck7 11111110 lần 1
01111110 nằm trong A
sử dụng phép toán AND
ck7 khi xoay tiếp thì xoay 11111101
CK7 11111101 lần 2
and 01111111
01111101

## Slide 19
1 11111110 CẤT TG
11111111 KQ
11111110đưa p1
… HẾT 8 LẦN DỊCH
LED
KQ=01111111
CK7: A=11111110
KQ: 01111111
01111110

## Slide 20
ORG 0000H
TG EQU 20H
KQ EQU 21H
CK EQU 22H
SLDL EQU 23H
TD1: MOV KQ,#0FFH
MOV CK,#8
X1: MOV SLDL,CK
MOV TG,#0FFH
CLR C
X0: MOV A,TG
RLC A
MOV TG,A
ANL A,KQ
MOV P1,A
LCALL DELAY
DJNZ SLDL,X0
MOV KQ,P1
DJNZ CK,X1
SJMP TD1

## Slide 21: DELAY:
MOV R7,#3
DEL: MOV R6,#255
DEL1: MOV R5,#255
DJNZ R5,$
DJNZ R6,DEL1
DJNZ R7,DEL
RET
END

## Slide 22: Bài tập
Câu 1: viết chương trình 1 điểm sáng chạy p1.0 đến p1.7 đến p1.0, với thời gian delay 0.4s sử dụng T0. Biết thạch anh 12Mhz
Câu 2: Viết chương trình tắt dồn led p1 với thời gian delay 0.3s sử dụng T1. Biết thạch anh 12Mhz
Câu 3: Viết chương trình sáng dồn và tắt dồn led P1.Biết thạch anh 12MHZ
Tới 15h15 chấm bài

## Slide 23: Ví dụ 5: Viết chương trình điều khiển led 7 đoạn chạy từ 0 – 59.

## Slide 25: Cấu tạo led 7 đoạn

## Slide 26: Mã led 7 đoạn
Số | Dp | g | f | e | d | c | b | a | Số Hex
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3FH
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 06H
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66H

## Slide 29
ORG 0000H
TD1: MOV R0,#00H
CLR P2.0
CLR P2.1
X11: LCALL HEX_BCD
LCALL BCD_7DOAN
LCALL DELAY_HIENTHI
INC R0
CJNE R0,#60,X11
SJMP TD1

## Slide 30
HEX_BCD: MOV A,R0
MOV B,#10
DIV AB
MOV 20H,B;DONVI
MOV 21H,A;CHUC
RET
BCD_7DOAN: MOV DPTR,#BANG
MOV A,20H
MOVC A,@A+DPTR
MOV 30H,A
MOV A,21H
MOVC A,@A+DPTR
MOV 31H,A
RET

## Slide 31
HIENTHI: MOV P0,31H
SETB P2.0
CLR P2.0
MOV P0,#0BBH ;10111011 led số 3 và 7 cấp nguồn
SETB P2.1
CLR P2.1
LCALL DELAY ;QUETLED
MOV P0,#0FFH ;CHONGLEM
SETB P2.1
CLR P2.1

## Slide 32
MOV P0,30H
SETB P2.0
CLR P2.0
MOV P0,#77H; 01110111 led số 4 số 8 cấp nguồn
SETB P2.1
CLR P2.1
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
SETB P2.1
CLR P2.1
RET

## Slide 33
DELAY_HIENTHI: MOV R7,#3
DEL1: MOV R6,#200
DEL: LCALL HIENTHI
DJNZ R6,DEL
DJNZ R7,DEL1
RET
DELAY: MOV R2,#200
DJNZ R2,$
RET
Bang:
DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
End

## Slide 34: Nút nhấn

## Slide 35: Ví dụ 6: Nhấn P3.0 chớp tắt led p1, nhấn p3.1 dừng. Thạch anh 12Mhz , mức 1 led tắt, mức 0 led sáng
Giải
Nhấn p3.0 chớp tắt không nhấn tắt hết led, nhấn mức 0 không nhấn là mức 1

## Slide 37
ORG 0000H
MOV P1,#0FFH
TD1: JNB P3.0,CHINH
SJMP TD1
CHINH: MOV P1,#00H
LCALL DELAY
MOV P1,#0FFH
LCALL DELAY
SJMP CHINH
DUNG: MOV P1,#0FFH
SJMP TD1
DELAY: MOV R7,#2
DEL: MOV R6,#255
DEL1: MOV R5,#255
DEL2: JNB P3.1,DUNG
DJNZ R5,DEL2
DJNZ R6,DEL1
DJNZ R7,DEL
RET
END

## Slide 38: Ví dụ 7: Nhấn p3.0 lần 1 chớp tắt lần 2 dừng. Biết thạch anh 12Mhz
Ta dùng 1 biến đếm nếu nhấn tăng biến đếm lên 1 so sánh biến đếm đó nếu biến đếm bằng 1 gọi chớp tắt, nếu biến đếm bằng 2 gọi dừng và cho biến đếm đó bằng không

## Slide 40
ORG 0000H
MOV P1,#0FFH
MOV R0,#00H
TD1: JNB P3.0,TANG
SJMP TD1
TANG: JNB P3.0,$
LCALL DELAY1; TỪ 0.1 ĐẾN 0.5S
INC R0
KT1: CJNE R0,#1,KT
LCALL CHOPTAT
KT: CJNE R0,#2,KT1
LCALL DUNG
DUNG: MOV P1,#0FFH
MOV R0,#0
SJMP TD1
RET
CHOPTAT: MOV P1,#00H
LCALL DELAY
MOV P1,#0FFH
LCALL DELAY
SJMP CHOPTAT
RET

## Slide 41
DELAY: MOV R7,#2
DEL: MOV R6,#255
DEL1: MOV R5,#255
DEL2: JNB P3.0,TANG
DJNZ R5,DEL2
DJNZ R6,DEL1
DJNZ R7,DEL
RET
END

## Slide 42
Vẽ và viết chương trình nhấn p3.0 lần 1 chớp tắt led Port 1, nhấn p3.0 lần 2 một điểm sáng chạy p1.0 đến p1.7 đến p1.0, nhấn p3.0 lần 3 dừng với thời gian delay 0,5 s sử dụng timer0. Biết thạch anh 12Mhz, mức 1 led tắt mức 0 led sáng

## Slide 44
ORG 0000H
MOV TMOD,#01H
MOV R0,#00H
X11: JNB P3.0,TANG
SJMP X11
TANG: JNB P3.0,$
INC R0
KT2: CJNE R0,#1,KT
LCALL CHOPTAT
KT: CJNE R0,#2,KT1
LCALL SANGCHAY
KT1: CJNE R0,#3,KT2
LCALL DUNG
DUNG: MOV P1,#0FFH
MOV R0,#00H
SJMP X11
RET
CHOPTAT: MOV P1,#00H
LCALL DELAY
MOV P1,#0FFH
LCALL DELAY
SJMP CHOPTAT
RET

## Slide 45
0 11111111
1 11111110
…
1 01111111
XOAY PHẢI
1 10111111
1 11111110
XOAY TRÁI

## Slide 46
Sangchay: mov A,#0FFH
CLR C
X12: RLC A
MOV P1,A
LCALL DELAY
JB P1.7,X12
X13: RRC A
MOV P1,A
LCALL DELAY
JB P1.0,X13 SJMP X12
RET
DELAY:
MOV R7,#10
DEL1: MOV TH0,#3CH
MOV TL0,#0B0H
SETB TR0
DEL: JNB P3.0,TANG
JNB TF0,DEL
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R7,DEL1
RET
END

## Slide 47: Viết chương trình nhấn P3.0 đếm 00 đến 19 nhấn p3.1 đếm 00 đến 29, quá trình lặp lại. Thạch 12Mhz
ORG 0000H
TD1: JNB P3.0,Dem19
JNB P3.1,Dem29
sjmp TD1
Dem19: MOV 25H,#20
SJMP CHAY
Dem29: MOV 25H,#30
SJMP CHAY
CHAY: MOV R0,#0
CLR P2.0
CLR P2.1
X1: JNB P3.0,Dem19
JNB P3.1,Dem29
LCALL HEX_BCD
LCALL BCD_7DOAN
LCALL DELAY_HTHI
INC R0
MOV A,R0
CJNE A,25H,X1
SJMP CHAY
DELAY_HIENTHI:
MOV R7,#3
DEL1: MOV R6,#200
DEL: LCALL HIENTHI
JNB P3.0,Dem19
JNB P3.1,Dem29
DJNZ R6,DEL
DJNZ R7,DEL1
RET

## Slide 48
Vẽ và viết chương trình nhấn p3.0 lần 1 một điểm sáng chạy p1.0 đến p1.7 đến p1.0, nhấn p3.0 lần 2 sáng dồn led Port 1, nhấn p3.0 lần 3 chớp tắt, nhấn p3.0 lần 4 dừng, với thời gian delay 0,5 s sử dụng timer1. Biết thạch anh 12Mhz, mức 1 led tắt mức 0 led sáng

## Slide 49
ORG 0000H
MOV TMOD,#01H
MOV R0,#00H
X11: JNB P3.0,TANG
SJMP X11
TANG: JNB P3.0,$
INC R0
KT2: CJNE R0,#1,KT
LCALL SANGCHAY
KT: CJNE R0,#2,KT1
LCALL CHOPTAT
KT1: CJNE R0,#3,KT2
LCALL DUNG
DUNG: MOV P1,#0FFH
MOV R0,#00H
SJMP X11
CHOPTAT: MOV P1,#00H
LCALL DELAY
MOV P1,#0FFH
LCALL DELAY
SJMP CHOPTAT
RET

## Slide 50
Sangchay: mov A,#0FFH
CLR C
X12: RLC A
MOV P1,A
LCALL DELAY
JB P1.7,X12
X13: RRC A
MOV P1,A
LCALL DELAY
JB P1.0,X13 SJMP X12
RET
DELAY:
MOV R7,#10
DEL1: MOV TH0,#3CH
MOV TL0,#0B0H
SETB TR0
DEL: JNB P3.0,TANG
JNB TF0,DEL
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R7,DEL1
RET
END

## Slide 51
Viết chương trình nhấn P3.0 lần 1 sáng dồn led P1, nhấn lần 2 sáng chạy led P1, nhấn lần 3 chớp tắt led P1, lần 4 dừng, với thời gian delay 0.3s sử dụng T1. Biết thạch anh 12Mhz.
15h00 chấm bài

## Slide 54: Điều khiển động cơ bước quay thuận
ORG 0000H
TD1: SETB C
MOV A,#00H
X11: RLC A
MOV P3,A
LCALL DELAY
JNB P3.3,X11
SJMP TD1
DELAY:
MOV R3,#100
LAP: MOV R2,#100
DJNZ R2,$
DJNZ R3,LAP
RET
End 1 00000000

## Slide 55: Điều khiển động cơ bước quay nghịch
Org 0000h
Td2: CLR C
MOV A,#10h
x12: RRC A
MOV p3,A
LCALL delay
JnB p3.0,x12
SJMP td2
DELAY: MOV R3,#100
LAP: MOV R2,#10
DJNZ R2,$
DJNZ R3,LAP
RET
End
0 00010000

## Slide 56: Động cơ bước
Thực tế cho giá trị là 512 lần
Cho giá trị 512 lần thì nó quay được 1 vòng

## Slide 57: Động cơ bước 1 bước 1.8 độ cấp đủ 4 pha được 7.2 quay 1 vòng gọi 50 lần
Viết chương trình động cơ bước quay thuận 1 vòng dừng 2s quay nghịch 1 vòng. Thạch anh 12Mhz sử dụng Timer 1
Giả sử delay 0.5s chạy được động cơ bước

## Slide 58
ORG 0000H
MOV TMOD,#10H
TD1: MOV R5,#50
X11: LCALL THUAN
DJNZ R5,X11
MOV R6,#4
X13: LCALL DELAY
DJNZ R6,X13
MOV R5,#50
X12: LCALL NGHICH
DJNZ R5,X12
SJMP TD1
THUAN: SETB C
MOV A,#00H
X21: RLC A
MOV P3,A
LCALL DELAY
JNB P3.3,X21
RET